## Slide 1
ekfgroup.com
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
PROXIMA
ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ/ВСТРАИВАЕМЫЕ
IP31 PROXIMA
IP54 PROXIMA
ekfgroup.com

## Slide 2
Встраиваемые
Навесные
IP31
IP31
IP54
Изготавливаются в встраиваемом (ЩРВ) и навесном (ЩРН) исполнении
Предназначены для установки модульного оборудования
АССОРТИМЕНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ (ЩРВ/ЩРН)
КОРПУСА ИЗ СТАЛИ

## Slide 3
С одной дверью
ЩРВ IP31
Исполнения
Высота, мм.: 260 – 834
Ширина, мм.: 340 / 440 / 560
Глубина: 120 мм.(установочная глубина 101 мм)
Количество модулей, шт.: от 9 до 120
Высота, мм: 480 / 520
Ширина, мм: 605 / 720
Глубина: 120 мм. (установочная глубина 101 мм)
Количество модулей, шт.: 72/90
С двумя дверями

## Slide 4
ЩРВ IP31
Номинальный ток 125А
От 9 до 120 модулей
Установка в подготовленную нишу – установочная глубина 101 мм
Правая навеска двери
DIN-рейки
Ввод кабеля снизу (в ЩРВ-120 снизу и сверху)
Почтовый замок IP31
Съемная защитная фальш-панель модульного оборудования (для защиты от контакта с токоведущими частями)
Маркировка в комплекте
ОСОБЕННОСТИ

## Slide 5
ЩРН IP31 PROXIMA

## Slide 6
С одной дверью
ЩРН IP31
Исполнения
Высота, мм.: 220 / 350 / 480 / 610
Ширина, мм.: 300 / 400
Глубина: 120 мм.
Количество модулей, шт.: от 9 до 54
Высота, мм: 480
Ширина, мм: 565 / 680
Глубина: 120 мм.
Количество модулей, шт.: 72/90
С двумя дверями

## Slide 7
ЩРН IP31
Особенности
* ЩРН-18, ЩРН-24, ЩРН-36, ЩРН-48, ЩРН-54 с пластиковым замком
Номинальный ток 125А
От 9 до 90 модулей (в двухдверном исполнении)
Ввод кабеля снизу
DIN-рейки
Съемная защитная фальш-панель модульного оборудования
Маркировочная таблица в комплекте

## Slide 8
ЩРН IP31

## Slide 9
ЩРН IP54 PROXIMA

## Slide 10
ОСОБЕНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ЩРН IP54
Особенности
Номинальный ток 125А
12 / 24 / 36 / 48 модулей
На дверь нанесен сплошной полиуретановый уплотнитель
Усиленные петли, правая навеска двери
DIN-рейки
Загиб кромки около двери
Съемная защитная фальш-панель модульного оборудования
Ввод кабеля снизу через сальники
Замок-защелка IP54 с трехгранным ключом

## Slide 11
ЩРН IP54
Аксессуары
Монтажный комплект
  для настенной установки (шурупы, дюбели, шайбы)
  для навесной установки (пластины, болты, гайки, шайбы)
Маркировочная таблица
Сальники 32мм ввода кабеля

## Slide 12
ЩРВ
ЩРН
ЩРН
ЩРВ/ЩРН
Объем поставки
Корпус электрощита
DIN-рейки
Поводок заземления
Замок c трехгранным ключом IP54
Маркировочная таблица
Монтажный комплект для настенной и навесной установки
Сальники каб.ввода "Пирамидка“
Наклейка «Молния», «Заземление»
Паспорт
Корпус электрощита
DIN-рейки
Поводок заземления
Замок почтовый IP31*
Монтажный комплект для настенной установки (для ЩРН)
Маркировочная таблица
Шины (серия sh)
Наклейка «Молния», «Заземление»
Паспорт
* ЩРН-18, ЩРН-24, ЩРН-36, ЩРН-48, ЩРН-54 серии "n" комплектуются пластиковым замком
IP31
IP31
IP54

## Slide 13
ПОРТФОЛИО ЩРВ и ЩРН
Факт – ценность - результат
Корпус перед покраской фосфатируется (обработка металла для образования фосфатной пленки на поверхности) | На корпусе появляется пленка из солей - увеличивает адгезию порошковой краски и препятствует распространению коррозии | Высокое качество покраски, в том числе прокраска угловых частей
Металлические шкафы серии PROxima встраиваемого и навесного монтажа имеют скошенные углы | Отличие от щитов массового сегмента сомнительного качества | Уверенность в качестве покраски, металлообработки, комплектации щита
Для ЩРН IP54: Загиб кромки корпуса, прилегающей к двери Непрерывный полиуретановый уплотнитель двери для всех габаритов | Для ЩРН IP54: Нет опасности проникновения воды внутрь шкафа при открытии двери Обеспечивается максимальное прилегание двери к корпусу | Для ЩРН IP54: Уверенное открывание двери без опасения попадания влаги внутрь шкафа Непрерывное уплотнение, исключение возможности снижения IP

## Slide 14
ekfgroup.com